II. 3. Bazele fizice ale imagisticii medicale

II.3.1. Radiografia şi radioscopia (diagnosticul cu radiaţii X sau  roentgendiagnosticul)

a. Producerea radiaţiilor X (Roentgen)

Tubul Coolidge (figura 52) este un tub de sticlă vidat (vidul trebuie să fie destul de înaintat) şi conţine un catod dintr-un material greu fuzibil (poate fi wolfram) încălzit prin trecerea unui curent electric şi un anod (tot dintr-un material greu fuzibil (wolfram, molibden, reniu). Prin încălzire catodul emite electroni (efect termoelectronic) iar electronii puternic acceleraţi de câmpul electric dintre catod şi anod (tensiunea poate depăşi 100 kV).

Fig. 52. Schema tubului Coolidge.

Tubul generator de radiaţii X trebuie plasat într-o incintă de plumb pentru a preveni iradierea persoanelor care deservesc instalaţia. În această incintă este perforat un orificiu îngust care permite ieşirea unui fascicul îngust şi bine colimat de radiaţii X.

b. Formarea imaginii radiologice

Imaginea radiologică se formează având la bază proprietăţile razelor X de a se propaga în linie dreaptă, de a pătrunde şi a fi absorbite de organe şi ţesuturi, de a produce luminescenţa ecranului fluorescent sau fosforescent, de a impresiona filmul radiografic (figura 53).

Ea este un produs atât  al legilor de proiecţie, cât şi al proprietăţilor de pătrundere a razelor X care fac ca un obiect, tridimensional din spaţiu să se proiecteze într-un singur plan în două dimensiuni.

Dacă fascicolul de raze X străbate toracele, constituit din organe şi ţesuturi cu compoziţie chimică, densitate şi grosimi variate, absorbţia va fi inegală, iar imaginea  rezultată pe ecranul fluoroscopic va consta din zone mai luminose sau mai întunecate.

Pe filmul radiografic reprezentarea este inversă celei de pe ecranul fluorescent, zonele luminoase vor apărea negre (radiotransparente) iar zonele întunecate albe (radioopace).

Fig. 53. Schema obtinerii unei radiografii (radioscopii).

În radioscopia clasică imaginea se formează pe un material celulozic ori plastic pe care este depus un strat subţire (cca. 1 mm) dintr-o substanţă fluorescentă.

În radiografia standard, radiaţia X transmisă impresionează o placă ori un film fotografic sensibil în domeniul X. Suprafeţele iradiate mai puternic, deci corespunzătoare zonelor radio-transparente, vor apare pe film, după developare, întunecate, iar cele corespunzătoare zonelor radio-opace mai luminoase. Se obţine deci o imagine negativă. Timpul de iradiere e mult mai scurt, deci şi doza primită de pacient. Examinarea se face după developare, la un negatoscop, dispozitiv care iluminează filmul.

Coastele şi claviculele au o structură densă şi absorb o cantitate mai mare de raze X astfel gradul de luminozitate a ecranului va fi mai mic.

Muşchii toracici, tendoanele şi aponevrozele absorb o cantitate mai mică de raze X decât oasele; organele parenchimatoase pline (cordul şi vasele, ficatul, rinichii, splina) ori lichidele, lasă să treacă prin ele o parte din fascicol  şi de aceea, în dreptul lor, ecranul se va lumina discret, iar filmul radiografic se va înnegri nuanţat, în raport cu grosimea şi densitatea lor.

Ţesutul adipos absoarbe de 10 ori mai puţin razele X decât muşchii şi organele din jurul cărora se găseşte pe care le scoate în evidenţă.

Aerul şi gazele, care au densitate de 1000 ori mai mică decât a părţilor moi, absorb o cantitate mai mică de raze X şi contribuie la contrastarea organelor pe care le mărginesc.

Ţesutul pulmonar cu structură spongioasă şi conţinut aeric ca şi camera cu aer a stomacului, nu absorb aproape deloc razele X din fasciculul incident şi, la ieşirea din torace, ajung în cantitate mare şi luminează ecranul sau înnegresc puternic filmul.

Se spune că plămânul şi camera cu aer a stomacului sunt transparente la razele X.

În regiunea mediastinală radiaţiile fiind absorbite aproape în întregime, atât  de schelet, cât şi de organele din mediastin, ecranul rămâne complet întunecat iar sărurile de argint din filmul radiografic rămân nemodificate.

Absorbţia inegală determină „relieful radiologic” constituit din nuanţe de umbră şi nuanţe de lumină (grade de opacitate şi grade de transparenţă) care creează contrastul natural între diferite organe şi ţesuturi având ca rezultat imaginea radiologică care redă forma acestor organe şi, de multe ori, structura ţesuturilor.

c. Tehnica explorării radiologice

Pregatirea pacientului

- Radiografia toracica nu se recomanda femeilor insarcinate deoarece radiatiile pot fi daunatoare pentru fat. Daca este absolut necesara efectuarea radiografiei toracice viitoarea mamă va trebui sa poarte un sort special din plumb pentru a proteja fatul.

- Adolescentelor peste 12 ani li se va face un test de sarcină în prealabil.

- Radiografia toracica se efectueaza si se interpreteaza de catre medicul radiolog. De asemenea, si alti medici precum medicul de familie, internistul, chirurgul pot examina radiografia.

- Trebuie indepărtate bijuteriile care ar putea obstructiona imaginea si pacientul se va dezbraca pana la talie.

- Se fac de obicei doua radiografii toracale, una din spate si una din lateral. S-ar putea sa fie necesare radiografii si din alte unghiuri, in functie de recomandarile medicului.

- In timp ce se face radiografia pacientul va sta in picioare, cu pieptul lipit de placa aparatului în radiografia toracică. Daca este necesar, asistentul medical va pozitiona pacientul în poziţia corectă.

- Va trebui ca bolnavul să stea nemiscat in timp ce se face radiografia pentru nu rezulta o imagine neclara. De asemenea, in acest interval cadrul medical îl va ruga sa-şi ţină respiratia pentru cateva secunde în radiografia toracică sau abdominală.

Nu se resimte nici o durere in timp ce se va face radiografia (radioscopia) toracica. Placa metalica de care sta lipit pacientul s-ar putea sa fie rece, iar daca are dureri in piept s-ar putea sa simtă dicomfort cand stă intr-o anumita pozitie sau cand inspiră adânc in momentul in care se face radiografia.

Riscuri

Expunerea la un nivel scazut de radiatii, existand un mic risc ca acestea sa afecteze celulele sau tesuturile. Sansele ca bolnavul sa sufere vreo complicatie dupa o radiografie (radioscopie) toracica sunt foarte mici in comparatie cu beneficiile sale.

d. Exemplu de radiografie normală şi radiografie a unui pacient cu pneumonie

În figura 54 este prezentată radiografia unui pacient fără nici o afecţiune internă la nivelul toracelui. Observaţi zonele radiotransparente (ce lasă să treacă radiaţiile X) ce corespund ţesuturilor moi, au ieşit la developare, pe film, de culoare închisă (pe ecranul iniţial fiind luminoase). Zonele radioopace (ce lasă să treacă o cantitate mică de radiaţii) sunt pe film luminoase (pe ecranul iniţial fiind întunecate).

Fig. 54. Radiografie normală.

În figurile 55 şi 56 se observă imaginile radiologice ale unui bolnav (bărbat de vârstă mijlocie) cu următoarele simptome: cianoză, durere la nivelul pleurei, hemoptizie, pirexie şi tahipnee.

Se observă o anumită densitate (zona luminoasă) în plămânul drept, la nivelul lobului drept superior şi lobului drept inferior.

Fig. 55. Radiografie toracică frontală.		           Fig. 56. Radiografie toracică laterală.

II.3.2. Tomografia de raze X (CT – Computed Tomography)

a. Generalităţi

Cu ajutorul radiaţiilor X, se pot obţine imagini tomografice. Termenul de tomografie vine de la grecescul Tomi – secţiune, deci înseamnă obţinerea unor imagini pe secţiuni. Prima etapă este stabilirea secţiunii ori secţiunilor pe care se face înregistrarea. În continuare, secţiunea se împarte în elemente de volum (voxel – volum element) şi trebuie obţinut un semnal corespunzător răspunsului individual al fiecăruia. Odată înregistrate acele semnale, imaginea se construieşte de către un calculator în aşa fel încât oricărui element de volum să-i corespundă un element de imagine (pixel – picture element) (Fig. 57).

Fig. 57. Corespondenţa element de volum – element de imagine în tomografie.

b. Principiul şi formarea imaginii în tomografia de raze X

Corpul pacientului e înconjurat de un număr (mai multe sute) de detectoare de radiaţie aflate toate în acelaşi plan, planul înregistrării (figura 58). Sursa de raze X e mobilă şi se roteşte în jurul corpului, în acelaşi plan cu detectoarele. Ea emite un fascicol colimat, sub formă de evantai. Detectoarele situate pe direcţia fiecărei raze a fascicolului înregistrează radiaţia transmisă pe direcţia respectivă. Pe măsura rotirii sursei, fiecare detector este excitat de mai multe ori, primind informaţii de pe traiectorii diferite. Durata totală de expunere pentru o secţiune, este de 1- 15 s.

Fig. 58. Schema de principiu a instalaţiei de tomografie X.

Permite obţinerea imaginii oricărei secţiuni prin corpul uman obţinându-se imagini de mare precizie. Dacă se fac imagini ale secţiunilor succesive acestea pot fi asamblate în imagini tridimensionale ale organelor interne. Emiţătorul de radiaţii X emite un flux îngust de radiaţii X pe o direcţie din secţiunea a cărei imagine vrem să o obţinem.

Radiaţiile emergente sunt detectate iar computerul calculează absorbţia pe direcţia investigată. Apoi emiţătorul îşi schimbă poziţia înregistrându-se absorbţia pe altă direcţie.

După ce este baleiată toată suprafaţa computerul calculează absorbţia în fiecare punct al suprafeţei şi construieşte imaginea pe monitor. Imaginea este foarte precisă mai ales pentru ţesuturile mai dense (de exemplu oase). După obţinerea imaginii unei secţiuni patul cu pacientul poate fi deplasat pentru obţinerea imaginii unei noi secţiuni. Deplasarea poate fi făcută şi continuu simultan cu rotirea generatorului de radiaţii X (CT în spirală) ceea ce reduce timpul de examinare. Pentru mărirea contrastului pe ţesuturi mai puţin dense se folosesc substanţe de contrast ce conţin iod (care absoarbe radiaţiile X) administrate intravenos sau pe cale orală.

c. Pregătirea pacientului pentru explorarea imagistică cu tomograful de raze X

Pregatirea generală a pacientului

Pregatirea pentru examinarea CT a capului si toracelui nu presupune masuri speciale, ci doar respectarea unor conditii care faciliteaza obtinerea unor imagini cu calitate diagnostica:

- alimentatia solida este interzisa in ultimele 4-6 ore;

- evaluarea nivelului creatininei serice este obligatorie pentru pacientii de peste 60 de ani, la cei cu ateroscleroza avansata, diabet zaharat, patologie renala cunoscuta;

- pacientii care au avut accidente alergice la substante de contrast sau sunt susceptibili de a face reactii alergice vor fi premedicati inainte de injectarea i.v. a substanţei de contrast;

- copiii si pacientii necooperanti vor fi sedati;

- vezica urinara fi golita cu cel mult 30 minute inainte de examen;

Pregatirea pacientului pentru examinarea CT a abdomenului

Se vor respecta aceleasi masuri de pregatire generala ca si pentru examinarea CT a toracelui; in plus, sunt necesare:

- o radiografie abdominala exclude prezenta bariului in tubul digestiv; examinarea fi amanata in cazul in care sunt descoperite urme;

- examenele de stadializare a tumorilor tubului digestiv impun pregatirea colonului ca pentru clisma baritata sau endoscopie.

Pregatirea speciala a pacientului

Este diferita pentru fiecare protocol in parte si fi condusa de catre personalul specializat, in serviciul de CT, inaintea examinarii propriu-zise.

Contraindicatiile examenului CT

- pacientii necooperanti si copiii vor fi examinati dupa sedare sau anestezie generala;

- prezenta bariului rezidual in tubul digestiv poate induce artefacte ce diminuează sau compromit calitatea diagnostica a imaginilor; in urgenta se poate incerca examinarea sub aceasta rezervă.

d. Exemplu de CT toracală normală

În figura 59 sunt prezentate două tomografii de raze X normale toracale, cu fereastra plămânului, respectiv fereastra mediastinului.

Fig. 59. CT toracale fără substanţă de contrast (stânga) şi cu substanţă de contrast (dreapta).